|  | «УТВЕРЖДАЮ» Главный врач ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» _______________________ /Ж.В. Есева/ |
| --- | --- |

Документация о закупке

у единственного поставщика

на  поставку набора рабочих элементов Karl Storz (гинекология – 26055ES) для нужд ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»

# № 106-16

# Иркутск, 2016г.

# Раздел 1. Сведения о закупке

| 1 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | № Наименование, требования к функциональным и техническим характеристикам Диапазон значений 1 Технические характеристики Рабочий элемент резектоскопа, монополярный наличие Резание с помощью пружины наличие Опора большого пальца подвижна наличие В исходном положении кончик электрода находится внутри тубуса наличие 2 Комплектность поставки 26055 Е Рабочий элемент наличие 2х 26055 G Режущая петля наличие 26055 N Шариковый электрод наличие 26055 L Коагулирующий электрод наличие 2х 277 высокочастотный кабель наличие 280 Пенал для электродов наличие 3 Год выпуска Не ранее 2015 4 Гарантийный срок Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию 5 Эксплуатационная документация на русском языке (техническое описание, руководство по эксплуатации, инструкция пользователя). Наличие 6 Регистрационное удостоверение МЗ РФ Наличие 10 Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта РФ Наличие 1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать условиям договора, требованиям системы сертификации ГОСТ Р, и подтверждаться документами о качестве, установленными для данного вида оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ. 2. Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что оборудование, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного оборудования. 3. Оборудование при поставке должно сопровождаться документами, подтверждающими предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества (гарантийный срок). Срок действия гарантии качества Поставщика на оборудование должен быть не менее чем срок действия гарантии качества, установленный производителем Товара и исчисляется с момента подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов. 4. Поставщик гарантирует: 4.1. Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, надлежащее качество изготовления оборудования. 4.2. Надлежащее качество проведения ввода в эксплуатацию оборудования, инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования. 4.3. Полное соответствие поставляемого оборудования условиям договора. 5. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования считается равным гарантийному сроку на основное оборудование. 6. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах службы технического обслуживания в г. Иркутске, которая будет осуществлять бесплатное техническое обслуживание и бесплатный ремонт поставленного оборудования в течение гарантийного срока, имеющей в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность. 7. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях и адресах служб технического обслуживания в г. Иркутске, в которых возможно осуществление технического обслуживания и ремонта поставленного оборудования в послегарантийный период, имеющих в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки | Не предусмотрено |
| 3 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Не предусмотрено |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Срок поставки оборудования, включая доставку по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования – в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания договора. |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 191 360 (сто девяносто одна тысяча триста шестьдесят) рублей 00 копеек. |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Поставщиком счета на оплату на основании подписанных Сторонами акта приема-передачи оборудования и акта ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. |
| 7 | Порядок формирования цены договора | Цена единицы продукции должна включать стоимость оборудования, НДС (в том случае, если участник закупки является плательщиком НДС), стоимость доставки оборудования по адресу, указанному в п.1.1. Договора, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на проведение ввода в эксплуатацию оборудования, расходы на проведение инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Договора. |
| 8 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Не предусмотрено |
| 9 | Требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Не установлено |
| 10 | Сведения о преференциях | Не установлено |
| 11 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Не предусмотрено |
| 12 | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов закупки | Не установлено |
| 13 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Не установлено |
| 14 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Не установлено |

Раздел 2. Проект договора

ДОГОВОР №____________________

на поставку набора рабочих элементов Karl Storz (гинекология – 26055ES)

г. Иркутск                                                                                                                      «___» _______ 2016г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Есевой Жанны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  _____________, именуемый (-ое)  в дальнейшем  Поставщик, в лице  _____________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, учитывая протокол от ______ №_____, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

## 1.1. Предметом настоящего Договора является поставка набора рабочих элементов Karl Storz (гинекология – 26055ES) (далее по тексту - оборудование),  в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется поставить оборудование для Заказчика по адресу:  г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, Заказчик обязуется принять и оплатить оборудование в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора  составляет _____ (_____) руб. ____ коп., в том числе НДС  (если Поставщик является плательщиком НДС) и включает в себя стоимость оборудования, стоимость доставки оборудования по адресу, указанному в п.1.1. настоящего Договора, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на проведение ввода в эксплуатацию оборудования,  расходы на проведение инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора.

2.2.  Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Поставщиком счета на оплату на основании подписанных Сторонами акта приема-передачи оборудования  и акта ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Качество оборудования и  гарантия

3.1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям системы сертификации ГОСТ Р, и подтверждаться документами о качестве, установленными для данного вида оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ. Оборудование должно иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации и информацию на панелях управления на русском языке.

3.2. Поставщик гарантирует, что оборудование, поставленное по настоящему Договору, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что оборудование, поставленное по настоящему Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного оборудования в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.3. Оборудование при поставке должно сопровождаться документами, подтверждающими предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества (гарантийный срок). При этом срок действия гарантии производителя на оборудование должен составлять не менее 24 месяцев. Срок действия гарантии качества Поставщика на оборудование должен быть не менее, чем срок действия гарантии качества, установленный производителем Товара и исчисляется с момента подписания  Сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов.

3.4. Поставщик гарантирует:

3.4.1. Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, надлежащее качество изготовления оборудования.

3.4.2. Надлежащее качество проведения ввода в эксплуатацию оборудования, инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования.

3.4.3. Полное соответствие поставляемого оборудования условиям настоящего Договора.

3.5. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования считается равным гарантийному сроку на основное оборудование.

3.6. В случае если в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) содержится указание на наличие в составе единицы Товара программного обеспечения (на съемном электронном носителе или предустановленного), Поставщик  при поставке Товара обеспечивает заключение Заказчиком договора с правообладателем о предоставлении Заказчику права использования программного обеспечения, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) на срок не менее срока действия исключительных прав на соответствующее программное обеспечение

3.7. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах службы технического обслуживания в г. Иркутске, которая будет осуществлять бесплатное техническое обслуживание и бесплатный ремонт поставленного оборудования в течение гарантийного срока, имеющей в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность.

3.8. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях и адресах служб технического обслуживания в г. Иркутске, в которых возможно осуществление технического обслуживания и ремонта поставленного оборудования в послегарантийный период, имеющих в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность.

.

4. Требования к упаковке

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу, обеспечить его сохранность  во время транспортировки  и при погрузочно-разгрузочных работах.

4.2. Упаковка должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4.3. Упаковка возврату не подлежит.

5. Срок и порядок поставки

5.1. Срок поставки оборудования по настоящему Договору, включая доставку по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования – в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.

5.2. Поставщик телефонограммой или письменно уведомляет  Заказчика о готовности оборудования к поставке и о дате начала поставки, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала поставки.

5.3. Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала поставки оборудования, подготавливает помещение к доставке оборудования.

5.4. Поставщик осуществляет доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора в срок, установленный п. 5.1. настоящего Договора.

5.5. При поставке оборудования Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

5.5.1. копию регистрационного удостоверения на оборудование, подлежащее регистрации, выданного уполномоченным органом (организацией);

5.5.2. копию сертификата соответствия  или декларации о соответствии на оборудование,  выданного уполномоченным органом (организацией);

5.5.3. копию санитарно-эпидемиологического заключения на оборудование, выданного уполномоченным органом (организацией), либо документ, обосновывающий его отсутствие;

5.5.4. паспорт на оборудование на русском языке;

5.5.5. руководство  (инструкцию) по эксплуатации оборудования на русском языке;

5.5.6. счет-фактуру;

5.5.7. товарную накладную;

5.5.8. акт приема-передачи оборудования;

5.5.9. документы, подтверждающие предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества.

6. Порядок сдачи - приемки оборудования

6.1. Сдача - приемка оборудования осуществляется Заказчиком по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора и включает в себя следующие этапы:

6.1.1. проверку наличия, полноты и правильности оформления комплекта документов, указанных в п.5.5. настоящего Договора;

6.1.2. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;

6.1.3. проверку оборудования на его соответствие качественным и количественным характеристикам, установленным настоящим Договором.

6.2. По окончанию приемки Заказчик и Поставщик подписывают акт приема-передачи оборудования и заверяют его печатями, на товарной накладной Поставщика Заказчик  делает отметку о получении,  с указанием Ф. И. О. ответственных лиц и даты приемки.

6.3. С момента подписания акта приема-передачи оборудования Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Заказчику.

6.4. Ответственность за предоставление помещения для размещения оборудования лежит на  Заказчике.

6.5. В случае неготовности помещения к сроку доставки оборудования, сообщенного Поставщиком  Заказчику в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора Заказчик обязан предоставить склад для временного хранения оборудования, отвечающий требованиям к складам для временного хранения оборудования, установленные для данного вида оборудования.

6.6.  После проведения ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования, Поставщик и Заказчик составляют и подписывают акт ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов.

6.7. После подписания  акта ввода  в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов Поставщик обязан передать Заказчику оформленные гарантийные талоны, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока.

6.8. В случае выявления при приемке оборудования недостатков оборудования и (или) недостатков ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования, Поставщиком и Заказчиком составляется и подписывается акт, в котором указывается срок устранения Поставщиком выявленных недостатков.

- Обязанности Сторон

7.1. Поставщик обязуется:

7.1.1. Поставить оборудование надлежащего качества, в количестве и комплектации согласно Спецификации  (Приложение №1 к настоящему Договору) с приложением документов, указанных в п.5.5. настоящего Договора, осуществить ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования в порядке и в сроки, установленные разделом 5  настоящего Договора.

7.1.2. В случае обнаружения при приемке оборудования недостатков оборудования и (или) недостатков ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования   устранить недостатки в порядке и в срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п.6.8. настоящего Договора.

7.1.3. Обеспечить в течение гарантийного срока бесплатное техническое обслуживание и бесплатный ремонт  поставленного оборудования силами собственных или уполномоченных служб технического обслуживания, имеющих в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность.

7.1.4. В случае обнаружения недостатков (ненадлежащего качества) оборудования в течение гарантийного срока его эксплуатации, установленного п. 3.3. настоящего Договора, безвозмездно устранять их за счет собственных средств, в течение срока установленного письменным требованием Заказчика об этом.

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1. Принять оборудование   в соответствии с разделом 6  настоящего Договора.

7.2.2. Оплатить  оборудование в порядке и срок, установленные  п.2.2. настоящего Договора.

7.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением  настоящего Договора,  ответственных представителей, о назначении которых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

- Ответственность Сторон

8.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

8.2. В случае нарушения  Заказчиком  срока оплаты, установленного п.2.2. настоящего Договора, Заказчик  уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока,  установленного  п.2.2. настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного  п. 7.2.2. настоящего Договора.

8.3. В случае нарушения срока  поставки оборудования, установленного п.5.1. настоящего Договора,  Поставщик уплачивает Заказчику  пеню 0,2% от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного п. 5.1. настоящего Договора до момента полного исполнения Поставщиком  обязательства, предусмотренного п.7.1.1. настоящего Договора.

8.4. За просрочку уведомления о начале поставки оборудования Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного п.5.2. настоящего Договора,  до момента полного исполнения соответствующего обязательства по  настоящему Договору.

8.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п.3.6., 3.7., 3.8.  настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены  настоящего Договора.

8.6. В случае нарушения Поставщиком срока, установленного в соответствии с п.6.8. настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки,  начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного в соответствии с п.6.8. настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п. 7.1.2. настоящего Договора.

8.7.  В случае нарушения Поставщиком обязательства, предусмотренного в соответствии с п.7.1.3. настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% от цены настоящего Договора.

8.8. В случае нарушения Поставщиком срока, установленного в соответствии с п.7.1.4. настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% от цены настоящего Договора за  каждый день просрочки,  начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства  до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п. 7.1.4. настоящего Договора.

8.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору обязана произвести уплату пени и (или) штрафа,  предусмотренных п.п. 8.2. – 8.8. настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного      требования       об этом от  другой       Стороны.       Уплата пени и (или)  штрафа  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9 . Действие непреодолимой силы

9.1.Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

9.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия.

9.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.

10. Рассмотрение споров

10.1.Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2.В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством  РФ порядке.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

12. Прочие условия

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

12.2. Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 7.1.1.-7.1.4. настоящего Договора,  Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

12.4. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

12.5. Неисполнение Стороной  обязательства, предусмотренного п.12.4. настоящего Договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений.

12.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение № 1).

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» Адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 Телефон 44-31-30, 502-490 ИНН 3810009342 КПП 381001001 Отделение Иркутск г. Иркутск Р/с 40601810500003000002 БИК 042520001 Министерство финансов Иркутской области (ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», л/с 80303090207) Главный врач _____________________/Ж. В. Есева/ М.П. |  | Поставщик: Адрес: Телефон ИНН КПП р/с к/с БИК _______________/______________ / М.П. |
| --- | --- | --- |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору  № __________________

от «__» _____________  2016г.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование оборудования, характеристики (качественные, функциональные) | Функция или величина параметра | Количество поставляемого товара | Страна происхождения, завод (фирма) - изготовитель | Цена за единицу поставляемого товара, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО (цена договора) |  |
| В т.ч. НДС (если участник закупки является плательщиком НДС) |  |

| Заказчик: ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» Главный врач _____________________/ Ж. В. Есева/ М.П. |  | Поставщик: ______________________/____________ / М.П. |
| --- | --- | --- |